# Общество с ограниченной ответственностью «Речевая аппаратура «УНИТОН»

# КОМПЛЕКТ

# ОБОРУДОВАНИЯ ЗВУКОУСИЛИВАЮЩЕГО

# ДЛЯ РАЗВИТИЯ РЕЧИ «УНИТОН»

# ТУ   4041-006-97286888-14

# Модель «УНИТОН-УР» -

прибор речевой для индивидуальной работы

# РЕЧЕВОЙ КОРРЕКТОР

«ДИКТОН»

# РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

СОДЕРЖАНИЕ

| Назначение прибора и его состав |  | 3 |
| --- | --- | --- |
| Органы управления, индикации и коммутации |  | 4 |
| Включение и выключение прибора |  | 4 |
| Регулировка громкости в наушниках |  | 5 |
| Режим ВПС |  | 6 |
| Заряд встроенного аккумулятора |  | 6 |
| Безопасность |  | 7 |
| Основные технико-эксплуатационные характеристики прибора |  | 8 |
| Условия эксплуатации оборудования |  | 8 |

НАЗНАЧЕНИЕ ПРИБОРА И ЕГО СОСТАВ

Прибор речевой УНИТОН-УР «Речевой корректор «ДИКТОН» предназначен для индивидуального речевого общения специалиста с людьми, имеющими различные формы и степени потери слуха.

Прибор имеет специальный режим амплитудно-частотной коррекции «ВПС», который обеспечивает  повышение разборчивости воспринимаемой на слух речи (Патент РФ RU 2016128504). При включении этого режима прибор выделяет из общей акустической обстановки только произносимые слова (речь), создавая у пользователя в наушниках условия изолированного слухового пространства без внешних шумов, что облегчает общение с людьми с возрастной потерей слуха.

Речевой корректор «ДИКТОН»:

- изготовлен в форм-факторе мобильного настольного пульта со встроенным микрофоном;

- работает с любыми закрытыми наушниками, с канальными наушниками с эластичными ушными вкладышами, с костными телефонами КТМ (опция);

- не требует индивидуальной настройки;

- работает от встроенного аккумулятора.

БАЗОВЫЙ СОСТАВ ПРИБОРА

| 1 | Электронный блок прибора, работающий от встроенного аккумулятора |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Закрытые наушники пользователя с УЗД 105 дБ, которые с помощью электрического кабеля подключаются к гнезду 3 прибора |  |
| 3 | Блок питания 5В/2А, который с помощью электрического кабеля подключается к гнезду 7 для заряда встроенного аккумулятора |  |

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ, ИНДИКАЦИИ И КОММУТАЦИИ

- Корпус прибора

- Световой индикатор включения прибора

- Гнездо для подключения наушников / костных телефонов

- Ручка регулировки громкости в наушниках и выключатель прибора

- Индикатор включения режима «ВПС»

- Кнопка включения режима «ВПС»

- Гнездо для подключения адаптера питания 5В/2А для зарядки встроенного аккумулятора

- Индикатор процесса заряда встроенного аккумулятора

- Встроенный микрофон

- Индикатор окончания процесса заряда встроенного аккумулятора

ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ ПРИБОРА

Проведите дезинфекцию амбушюр закрытых наушников путем их механической очистки мягкой кистью или салфеткой, смоченной 3% раствором перекиси водорода, водным раствором  хлоргексина биглюконата 0,05%, или другим аналогичным антисептиком комнатной температуры. Также допускается размещение между амбушюрами закрытых наушников и ухом пользователя стерильных одноразовых салфеток.

Расположите прибор на столе таким образом, чтобы встроенный микрофон 9 был направлен в сторону специалиста, а наклонная панель прибора в сторону пользователя.

Вставьте в гнездо 3 прибора штекер наушников пользователя и наденьте их на пользователя. Пользователь также может подключить к прибору свои проводные наушники, например, от смартфона, плеера.

Включите прибор вращением ручки регулировки громкости 4 (по часовой стрелке до щелчка): должен загореться индикатор включения прибора 2.

После окончания работы выключите прибор поворотом ручки регулировки громкости 4 против часовой стрелки до характерного щелчка (индикатор 2 должен погаснуть). После этого с пользователя можно снять наушники.

ВНИМАНИЕ! Снимать наушники можно только при отключенном приборе.

РЕГУЛИРОВКА ГРОМКОСТИ В НАУШНИКАХ

Произнося любые тестовые фразы, вращением ручки регулятора громкости 4 выставьте комфортную громкость звука в наушниках (или пользователь выставляет громкость самостоятельно). Прибор готов к работе.

ВНИМАНИЕ! Амбушюры  закрытых наушников должны плотно облегать ушные раковины (эластичные ушные вкладыши канальных наушников должны быть плотно вставлены в ушной проход)! В противном случае на большой громкости в наушниках  будет прослушиваться свист (микрофонный эффект).

РЕЖИМ «ВПС»

Если увеличение громкости в наушниках не улучшает аудирование (слышание и понимание) пользователем речи специалиста, то включите кнопкой 6 режим «ВПС» (должен загореться индикатор 5).

\

ЗАРЯД АККУМУЛЯТОРОВ

Полностью заряженный аккумулятор прибора обеспечивает не менее 48 часов непрерывной работы. Если громкость звука в наушниках на максимальной громкости стала не достаточна для прослушивания, то необходимо зарядить встроенный аккумулятор, подключив в гнездо 7 прилагаемый сетевой блок питания. На приборе загорается  индикатор 8 процесса зарядки встроенного аккумулятора.

Когда встроенный аккумулятор полностью зарядится, то индикатор 8 погаснет и загорится индикатор 10 окончания процесса зарядки встроенного аккумулятора.

После этого блок питания нужно отключить от сети 220В и от прибора.

Заряд встроенного аккумулятора можно производить во время работы прибора.

БЕЗОПАСНОСТЬ

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ    ПРИБОРА РЕЧЕВОГО ДЛЯ                     ИНДИВИДУАЛЬНОЙ РАБОТЫ УНИТОН-УР

- Питание прибора осуществляется постоянным напряжением +3,7 В от встроенного аккумулятора.

- Прибор  потребляет мощность не более 0,2 Вт.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ  ОБОРУДОВАНИЯ:

- Допустимый диапазон изменения температуры воздуха в рабочем помещении от +10 до +35 С;

- После 6 часов непрерывной работы следует делать перерыв – выключать прибор не менее чем на 30 минут;

- Качество питающего напряжения сети должно соответствовать нормам по ГОСТ 13109-87.

ООО «Речевая аппаратура «УНИТОН»

Россия, 125009, Москва, Романов переулок, 3, стр.6, помещ. III

Тел (499) 391-1650, (909) 640-6061, (925) 309-3248

http://www.npfuniton.ru, e-mail: npfuniton@mail.ru