ООО «Речевая аппаратура «УНИТОН»

Россия, 125009,  Москва, Романов переулок, 3, стр.6, помещ. III

Тел (499) 391-1650, (909) 640-6061, (925) 309-3248

http://www.npfuniton.ru, e-mail: npfuniton@mail.ru

# Общество с ограниченной ответственностью «Речевая аппаратура «УНИТОН»

# КОМПЛЕКТ

# ОБОРУДОВАНИЯ ЗВУКОУСИЛИВАЮЩЕГО

# ДЛЯ РАЗВИТИЯ РЕЧИ «УНИТОН»

# ТУ   4041-006-97286888-14

# Модель «УНИТОН-УР» -

прибор речевой для индивидуальной работы

# РЕЧЕВОЙ КОРРЕКТОР

«ДИКТОН»

# ПАСПОРТ

# НАЗНАЧЕНИЕ И СОСТАВ АППАРАТУРЫ

Прибор речевой УНИТОН-УР «Речевой корректор «ДИКТОН» предназначен для индивидуального речевого общения специалиста с людьми, имеющими различные формы и степени потери слуха.

Прибор имеет специальный режим амплитудно-частотной коррекции ВПС, который обеспечивает  повышение разборчивости воспринимаемой на слух речи (Патент РФ RU 2016128504). В этом режиме прибор выделяет из общей акустической обстановки только произносимые слова (речь), создавая у пациента в наушниках условия изолированного слухового пространства без внешних шумов, что облегчает общение с людьми с возрастной потерей слуха.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ   ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИБОРА РЕЧЕВОГО ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ РАБОТЫ  «УНИТОН-УР»

- Питание прибора осуществляется постоянным напряжением +3,7В от встроенного аккумулятора.

- Прибор  потребляет мощность не более 0,2 Вт.

# УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ  ОБОРУДОВАНИЯ:

- Допустимый диапазон изменения температуры воздуха в рабочем помещении от +10 до +35 С;

- После 6 часов непрерывной работы рекомендуется делать перерыв – выключать прибор не менее чем на 30 минут;

- Качество питающего напряжения сети должно соответствовать нормам по ГОСТ 13109-87.

# ТЕХНИЧЕСКИЕ  ПАРАМЕТРЫ

| Частотный диапазон проводного микрофона прибора «УНИТОН-УР» | 60-15000 Гц |
| --- | --- |
| Чувствительность встроенного микрофона прибора «УНИТОН-УР» | -55 дБ |
| Частотный диапазон прибора «УНИТОН-УР» | 60-5000 Гц |
| Частотный диапазон наушников закрытых для прибора «УНИТОН-УР» | 60-5000 Гц |
| Чувствительность наушников закрытых для прибора «УНИТОН-УР» | 105 дБ |

# КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ПРИБОРА «УНИТОН-УР»

| Блок электронный прибора «УНИТОН-УР» | 1 | шт. |
| --- | --- | --- |
| Наушники закрытые | 1 | шт. |
| Блок питания сетевой 5 В/2А | 1 | шт. |
| Эксплуатационная документация – «Руководство пользователя» | 1 | шт. |

# ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

- Гарантийный срок на прибор речевой для индивидуальной работы УНИТОН-УР» серийный № ___________ составляет 12 календарных месяца со дня отгрузки.

- Если при нормальной эксплуатации прибора в течение гарантийного срока обнаружатся дефекты в конструкции, материалах, комплектующих или сборке, Поставщик, по своему усмотрению отремонтирует или заменит  комплектующие прибора.

- Гарантия на замену предоставляется только при передаче Поставщику подлежащего замене комплектующего изделия прибора.

- Гарантия не распространяется на неисправности, возникшие в результате неправильного обращения с прибором и его комплектующими, включая, но, не ограничиваясь использованием прибора и его комплектующих не по назначению и с нарушением Руководства пользователя.

Контролер  ________________________________.

Дата продажи «___» ________ _________20____ г.

# М.П.